## Slide 1
어항 환경 관리 시스템
5팀
2016136143 | 허수윤
2016136091 | 이로빈
2016136005 | 권수빈
2016136051 | 배예진

## Slide 2
목차
1. 작품 필요성 및 개요
2. 시스템 구성(하드웨어)
3. 시스템 구성(소프트웨어)
5. 기존 제품과 차별점
7. 작품 시연 및 Q&A
6. 기대 효과
4. 시스템 구성(어플리케이션)

## Slide 3
PROCESS
  시스템 개요(1/2)
01
  필요성
    최근 해외 여행이나 출장 등 장기간 집을 비우는 사람들이 늘어나고 있음
    반려동물( 개,고양이) 같은 경우는 비교적 맡길 수 있는 시설이 많아 이를 해결할 수 있음
    그러나 애완용 열대어 같은 경우는 어항을 통째로 맡겨야 하며, 개인에 따른 어항 환경설정이 달라 관리가 쉽지 않음
그림 1. 종별 동물카페 이용 현황

## Slide 4
PROCESS
  시스템 개요(2/2)
01
  어항 환경 관리 시스템
    제안된 시스템은 센서를 통해 어항의 환경을 감지하고
    변화된 환경 정보를 기반으로 어항의 환경을 관리함
Notes: 여기는 그냥 우리 주제 얘기하는 부분이야
간단하게 얘기만 하고 넘어가도됨
다음 슬라이드 부터 상세하게 설명할 예정

## Slide 5
PROCESS
  시스템 구성 - 하드웨어
02
어항 환경 관리 시스템
  (제안된 시스템은) 그림 2 와 같이 설계됨
  사용자의 설정에 맞추어 먹이 급여, 수온 유지, 수질 정화 기능을 제공함
그림 2. 시스템 하드웨어 구성도
Notes: 하드웨어 구

## Slide 6
PROCESS
03
소프트웨어 – 수온 유지 기능(그림 3)
  Tas를 통해 온도센서의 값을 읽어옴
  읽어온 데이터를 모비우스에 전송함
  데이터를 기반으로 일정 온도 이하임을 확인하면, 히터를 작동시켜 수온을 유지함
그림 3. 수온 유지 기능
  시스템 구성 – 소프트웨어(1/7)
어플리케이션
적정 온도 입력
수온 확인
라즈베리 파이
Thyme
Tas
Mobius
DB
온도 센서
히터

## Slide 7
PROCESS
  시스템 구성 – 소프트웨어(2/7)
03
소프트웨어 – 흐름도 (그림 4)
  사용자가 적정 온도 설정
  수온이 적정 온도보다 낮을 경우 히터의 전원을 켜 온도를 자동적으로 조절함
그림 4. 수온 유지 흐름도
시작
적정 온도 입력
온도 데이터 수집
App에 표시
종료
Mobius에
값 전송 & 저장
현재 온도 출력
Mobius에 값 저장

## Slide 8
PROCESS
  시스템 구성 – 소프트웨어(3/7)
03
소프트웨어 – 수질 정화(그림 5)
  Tas를 통해 탁도 센서의 값을 읽어옴
  읽어온 데이터를 모비우스에 전송함
  데이터를 기반으로 물의 오염을 확인하면, 워터 펌프를 작동하여 약을 분사할 수 있음
그림 5. 수질 정화 기능
어플리케이션
여과액
분사 입력
탁도 확인
라즈베리 파이
Thyme
Tas
Mobius
DB
탁도 센서
워터 펌프

## Slide 9
PROCESS
  시스템 구성 – 소프트웨어(4/7)
03
소프트웨어 – 흐름도 (그림 6)
  탁도 데이터를 수집하여 물의 오염 여부를 알려줌
  (좋음, 나쁨 존재)
  물의 오염 여부를 통해 사용자가 여과약을원격으로 처방
그림 6. 수질 정화 흐름도
시작
Healing 버튼 click
종료
탁도 데이터 수집
App에 표시
현재 수질 상태 출력
Mobius에 값 저장
Mobius에
값 저장
모터 동작
서버에서 값 인식

## Slide 10
PROCESS
  시스템 구성 – 소프트웨어(5/7)
03
소프트웨어 – 먹이 급여(그림 7)
  사용자가 어플리케이션을 이용해 먹이 공급 버튼 실행
  사료용 모터 작동으로 먹이 공급 가능
그림 7. 먹이 급여 기능
사용자
명령
어플리케이션
먹이 공급 입력
라즈베리 파이
Thyme
Tas
Mobius
DB
사료용
모터

## Slide 11
PROCESS
  시스템 구성 – 소프트웨어(6/7)
03
소프트웨어 – 흐름도 (그림 8)
  사용자가 필요할 때 마다 먹이 공급 가능
그림 8. 먹이 급여 흐름도
시작
FEED 버튼 click
종료
Mobius에
값 저장
모터 동작
서버에서 값 인식

## Slide 12
PROCESS
  시스템 구성 – 소프트웨어(7/7)
03
소프트웨어 – 전체 흐름도(그림 9)
그림 9. 시스템 전체 흐름도
라즈베리 파이
Thyme
Tas
탁도센서
온도센서
Mobius
아두이노
워터펌프
모터

## Slide 13
PROCESS
  시스템 구성 – 어플리케이션
04
어플 기본 화면
먹이 배급 기능
여과액 투여 기능
온도 조절 기능

## Slide 14
PROCESS
  기존 제품과의 차별점
05

## Slide 15
PROCESS
  기존 제품과의 차별점
05
외부에서 온도 설정 가능
- 어플리케이션을 이용해 사용자가 원하는 적정 온도를 설정 및 히터 동작 가능
어항환경을 사용자가 원격으로 제어 가능
- 기존의 특허제품에서는 환경 모니터링만 가능
정해진 시간이 아니라 사용자가 원할 때 배급 가능
-기존의 제품에는 배급 시간에 한계가 있음
사용자가 원하는 효과에 따라 약을 선택하고 긴급 처방 가능
- 필요할 때 언제든 공급

## Slide 16
PROCESS
  기대 효과
06
사용자 편의성 증가
어플리케이션을 통한 어항 환경 제어
장소의 제약 없이

## Slide 17
PROCESS
07
  작품 시연
  작품 시연 및 Q&A

## Slide 18
PROCESS
07
  Q&A
  작품 시연 및 Q&A

## Slide 19
  Thank you